## Slide 1
Jornada de Capacitación
“Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia”
Cochabamba – Bolivia
29 de noviembre de 2018.
www.wearefactor.com

## Slide 2
1. Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos
2. Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Solares y Eólicos
3. Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclo Combinado
Esquema de la ponencia

## Slide 3: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos (ACM 002)
Donde:
  ERy = Reducción de Emisiones en el año y
  BEy = Línea de Base de Emisiones del año y
  PEy = Emisiones del Proyecto del año y
ERy

## Slide 4: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos
  BEy = Línea de Base de Emisiones del año y
  Donde:
  𝐸𝐺𝑝𝑗,𝑦 = Energía generada y alimentada a la RED (MWh/año)
  = Factor de Emisiones Combinado de la RED (tCO2/MWh)
BEy

## Slide 5: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos
Para la mayoría de proyectos de Energía Renovable (RE), PEy = 0.
Sin embargo, algunas actividades del proyecto pueden involucrar emisiones del proyecto que pueden ser significativas.
  Donde:
  PEy = Emisiones del Proyecto del año y
  𝑃𝐸𝐹𝐹, 𝑦 = Emisiones del proyecto provenientes del consumo de combustibles fósiles, año y (t CO2 / año)
  𝑃𝐸𝐺𝑃, 𝑦 = Emisiones del proyecto de la operación de centrales de energía geotérmica de vapor seco o flash, año y (t CO2e / año),
  PEHP 𝑦 = Emisiones de reservorios (embalses) de agua (hidroeléctricas), año y (t CO2e / año)
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦
Para Proyectos Hidroeléctricos:
PEFF,y = 0 (NO consume combustible fósil
PEGP,y = 0 (Solo para geotérmicos)

## Slide 6: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos
Emisiones de reservorios de agua (PEHP, y)
Calculamos la densidad de potencia (w/m2)
PD
Donde:
  PD = Densidad de potencia (w/m2)
  CAPpj = Capacidad Instalada después de la implementación del proyecto (w)
  CAPBL = Capacidad Instalada antes de la implementación del proyecto (w)
  Apj = Área del reservorio después de la implementación del proyecto cuando esta lleno (m2)
  ABL = Área del reservorio antes de la implementación del proyecto cuando esta lleno (m2)

## Slide 7: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos
Emisiones de reservorios de agua (PEHP, y)
Calculamos la densidad de potencia (w/m2), PARA CENTRALES EN CASCADA
PD
Donde:
  PD = Densidad de potencia (w/m2)
  CAPpj,i = Capacidad Instalada después de la implementación del proyecto (w)
  Apj,j = Área del reservorio después de la implementación del proyecto cuando esta lleno (m2)
  𝑖 = Plantas individuales incluidas en la cascada
  𝑗 = Reservorios individuales incluidos en la cascada

## Slide 8: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos
Si la densidad de potencia del proyecto o de la cascada es mayor a 4 W / m2 y menor o igual a 10 w/m2, use la siguiente ecuación:
PEHP,y
Donde:
  PEHP,y = Emisiones de reservorios de agua, año y (t CO2e / año)
  EFRes = Factor de emisión por defecto, para emisiones de reservorios de agua (kg CO2e / MWh)
  TEGy = Electricidad total producida por el proyecto, (vendida y consumo propio (MWh)
Parámetro: EFRes
  Valor Aplicable 90 kgCO2e/MWh
  Factor de emisiones por defecto para reservorios de agua Default
  Decisión del EB 23
Si la densidad de potencia del Proyecto es mayor a 10 W/m2:
𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦 = 0

## Slide 9: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos: Proyecto Misicuni, año 2017
Datos:
  𝐸𝐺𝑝𝑗,𝑦 = 11.172 MWh
  = 0.515 tCO2/MWh
  CAPpj = 120.000.000 w
  CAPBL = 0 w
  Apj = 5.000.000 m2
  ABL = 0 m2
PEy = Emisiones del Proyecto del año y
  𝑃𝐸𝐹𝐹, 𝑦 = 0
  𝑃𝐸𝐺𝑃, 𝑦 = 0
  PEHP 𝑦 = Emisiones de reservorios de agua, año y (t CO2e / año
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦
PD
ERy
BEy

## Slide 10: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Hidroeléctricos: Proyecto Misicuni, año 2017
Datos:
  𝐸𝐺𝑝𝑗,𝑦 = 11.172 MWh
  = 0.515 tCO2/MWh
  CAPpj = 120.000.000 w
  CAPBL = 0 w
  Apj = 5.000.000 m2
  ABL = 0 m2
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦
PD
ERy
BEy
PD
PD
Si PD > 10 w/m2, 𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦 = 0
𝑃𝐸𝑦 = 0 + 0 + 0 = 0 (tCO2e/año)
BEy
ERy = 5.753 tCO2/año

## Slide 11: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos eolicos: Proyecto Qollpana II, año 2017
Datos:
  𝐸𝐺𝑝𝑗,𝑦 = 47.895 MWh
  = 0.515 tCO2/MWh
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦
ERy
BEy
𝑃𝐸𝑦 = 0 + 0 + 0 = 0 (tCO2e/año)
BEy
ERy = 24.665,9 tCO2/año

## Slide 12: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Solares: Proyecto Yunchara, año 2017
Datos:
  𝐸𝐺𝑝𝑗,𝑦 = 1.066 MWh
  = 0.515 tCO2/MWh
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦
ERy
BEy
𝑃𝐸𝑦 = 0 + 0 + 0 = 0 (tCO2e/año)
BEy
ERy = 549 tCO2/año

## Slide 13: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Solares: Proyecto Yunchara, año 2017
Datos:
  𝐸𝐺𝑝𝑗,𝑦 = 1.066 MWh
  = 0.515 tCO2/MWh
𝑃𝐸𝑦 = 𝑃𝐸𝐹𝐹,𝑦 +𝑃𝐸𝐺𝑃,𝑦 +𝑃𝐸𝐻𝑃,𝑦
ERy
BEy
𝑃𝐸𝑦 = 0 + 0 + 0 = 0 (tCO2e/año)
BEy
ERy = 549 tCO2/año

## Slide 14: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
ERy | = | Reducción de emisiones el año y (tCO2)
BEy | = | Línea de base emisiones el año y (tCO2)
PEy | = | Emisiones del Proyectos el año y (tCO2)
LEy | = | Emisiones Fugitivas el año y (tCO2)

## Slide 15: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Calculo de las Emisiones del Proyecto PEy
PEy = PEFC,j,y | = | Emisiones por la combustión de combustible fósil en el año y (tCO2/año)
FCi,J,y | = | Cantidad de combustible utilizado durante el año y, (masa o volumen/año)
COEFi,j | = | Coeficiente de emisión de CO2 del combustible fósil (tCO2/masa o volumen)

## Slide 16: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
BEy = Línea de Base de Emisiones (tCO2/año)
  La línea de Base se calcula para diferentes escenarios de operación.
  Las variables para el calculo en todos los casos son:
BEy | = | Línea de Base de Emisiones en el año y (tCO2/año)
EGPJ,adj,y | = | Cantidad de energía vendida a la red por las unidades del Proyecto el año y, ajustada por los cambios de eficiencia (MWh/año)
EGBL,AVR | = | Promedio anual de energía vendida promedio anual por las unidades del Proyecto definidas en una operación histórica (últimos tres años) (MWh/año)
EGMAX | = | Máxima cantidad anual que podría ser generada por la unidades en la línea de base (MWh/año)
EFCO2,BL | = | Línea de base de factor de emisiones por todas las unidades del Proyecto operando en ciclo simple (tCO2/MWh)
EFgrid,y | = | Factor de emisión de red cuando la unidad es interconectada a la red (tCO2/MWh)

## Slide 17: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Caso (a)
  Si la cantidad de energía generada en la(s) unidad(es) del proyecto, ajustada por los cambios en la eficiencia (EGPJ, adj, y) es inferior o igual al nivel histórico anual promedio de generación de tres años (EGBL, AVR), aplique la siguiente ecuación:
BEy | = | Línea de Base de Emisiones en el año y (tCO2/año)
EGPJ,adj,y | = | Cantidad de energía vendida a la red por las unidades del Proyecto el año y, ajustada por los cambios de eficiencia (MWh/año)
EFCO2,BL | = | Línea de base de factor de emisiones por todas las unidades del Proyecto operando en ciclo simple (tCO2/MWh)

## Slide 18: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Caso (b)
  Si la cantidad de energía generada por la(s) unidad(es) del proyecto, ajustada por los cambios en la eficiencia (EGPJ, adj, y) excede el nivel histórico anual promedio de generación (EGBL, AVR), pero es menor o igual a la cantidad máxima anual de generación de la(s) unidad(es) que podrían haber producido antes de la implementación del proyecto (EGMAX), aplique la siguiente ecuación:
BEy | = | Línea de Base de Emisiones en el año y (tCO2/año)
EGPJ,adj,y | = | Cantidad de energía vendida a la red por las unidades del Proyecto el año y, ajustada por los cambios de eficiencia (MWh/año)
EGBL,AVR | = | Promedio anual de energía vendida promedio anual por las unidades del Proyecto definidas en una operación histórica (últimos tres años) (MWh/año)
EGMAX | = | Máxima cantidad anual que podría ser generada por la unidades en la línea de base (MWh/año)
EFCO2,BL | = | Línea de base de factor de emisiones por todas las unidades del Proyecto operando en ciclo simple (tCO2/MWh)
EFgrid,y | = | Factor de emisión de red cuando la unidad es interconectada a la red (tCO2/MWh)

## Slide 19: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Caso (c)
  Si la cantidad de electricidad generada en la(s) unidad(es) del proyecto, ajustada por los cambios en la eficiencia (EGPJ, adj, y) excede la cantidad anual máxima de electricidad que la(s) unidad(es) del proyecto podría haber producido anteriormente. A la implementación de la actividad del proyecto (EGMAX). aplique la siguiente ecuación:
BEy | = | Línea de Base de Emisiones en el año y (tCO2/año)
EGPJ,adj,y | = | Cantidad de energía vendida a la red por las unidades del Proyecto el año y, ajustada por los cambios de eficiencia (MWh/año)
EGBL,AVR | = | Promedio anual de energía vendida promedio anual por las unidades del Proyecto definidas en una operación histórica (últimos tres años) (MWh/año)
EGMAX | = | Máxima cantidad anual que podría ser generada por la unidades en la línea de base (MWh/año)
EFCO2,BL | = | Línea de base de factor de emisiones por todas las unidades del Proyecto operando en ciclo simple (tCO2/MWh)
EFgrid,y | = | Factor de emisión de red cuando la unidad es interconectada a la red (tCO2/MWh)

## Slide 20: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Calculo de las Emisiones Fugitivas LEy
LEy | = | Emisiones fugitivas del año y (tCO2e/año)
LEupstream,y | = | Emisiones fugitivas asociadas a las emisiones en las unidades (turbinas o motores) por un aumento en el uso de combustibles fósiles en el proyecto en el año y (tCO2e/año)
LEHR,y | = | Emisiones fugitivas debido a una disminución en la cantidad de calor recuperado del escape para fines distintos a la generación de energía en el proyecto, en comparación con el año más reciente anterior a la implementación del proyecto, en el año y (tCO2e/año)

## Slide 21: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Determinación de LEHR,y
  Si la cantidad de calor recuperado del escape durante el año más reciente anterior a la implementación del proyecto (QHR, x) es menos del 3% de los combustibles fósiles consumidos o es menor o igual a la cantidad de calor recuperado de escape en el año y para fines distintos de la generación de energía (QHR, y), las emisiones de esta fuente de fuga son iguales a cero.
    EN BOLIVIA NO TENEMOS APROVECHAMIENTOS DE VAPOR O CALOR DE ESCAPE DE LAS TURBINAS O MOTORES

## Slide 22: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Determinación DE LEupstream,y
  En los casos en que el consumo de combustible del proyecto es menor que el consumo de combustible histórico en los tres años. las emisiones fugitivas de esta fuente son iguales a cero.
  De lo contrario, se considerarán las emisiones fugitivas asociadas con las emisiones aguas arriba de un aumento en el uso de combustibles fósiles en la actividad del proyecto. Las emisiones de fuga se calculan de la siguiente manera.

## Slide 23: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados
Determinación DE LEupstream,y
LEupstream,y | = | Emisiones fugitivas asociadas a las emisiones en las unidades (turbinas o motores) por un aumento en el uso de combustibles fósiles en el proyecto en el año y (tCO2e/año)
FCi,y | = | Cantidad de combustible tipo i usado por las unidades del Proyecto en el año y (masa o volumen/año)
NCVi,y | = | Promedio del valor de Poder Calorífico Inferior del combustible tipo i usado por las unidades del Proyecto en el año y (GJ/masa o volumen)
EFi,upstream,CH4 | = | Factor de emisiones fugitivas de metano por la producción, transporte y distribución de combustible fósil i usado por las unidades del Proyecto en el año y (tCH4/GJ)
GWPCH4 | = | Potencial de calentamiento global del Metano (tCO2e/tCH4)
LELNG,CO2,y | = | Emisiones fugitivas del combustible fósil, asociadas a la combustión en electricidad, licuefacción, transporte, re-gasificacion y compresión del LNG en el año y (tCO2e/año)
FCi,x | = | Cantidad de combustible tipo i usado por las unidades del Proyecto en el año X (masa o volumen/año)
NCVi,x | = | Poder Calorífico Inferior del combustible tipo i usado por el Proyecto en el año X (GJ/masa o volumen)
x | = | Cada año de los tres años históricos de operación

## Slide 24: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados (proyecto Warnes)
BEy = Línea de Base de Emisiones (tCO2/año)
  La línea de Base se calcula para diferentes escenarios de operación.
  DETERMINAMOS QUE CASO CORRESPONDE

## Slide 25: BEy = Línea de Base de Emisiones (tCO2/año), caso ( c)

## Slide 26
Calculo de las Emisiones del Proyecto PEy
PEy = PEFC,j,y | = | Emisiones por la combustión de combustible fósil en el año y (tCO2/año)
FCi,J,y | = | Cantidad de combustible utilizado durante el año y, (masa o volumen/año)
COEFi,j | = | Coeficiente de emisión de CO2 del combustible fósil (tCO2/masa o volumen)

## Slide 27: Calculo de las Emisiones Fugitivas LEy
LEHR,y = 0

## Slide 28: Calculo Reducción de Emisiones Proyectos Ciclos Combinados

## Slide 29
www.wearefactor.com
¡Muchas gracias!
feickhold@iamfactor.com